# ИНДИКАТОР

# ЭЛЕКТРОМАГНИТЫХ ПОЛЕЙ

# промышленной частоты

# «BЕ-50И»

# ПАСПОРТ

# БВЕК 431440.08 ПС

г. Москва

1. Основные сведения об изделии

  - «Индикатор электромагнитных полей промышленной частоты  «BЕ-50И»

ТУ 43 1440 – 002 -18446736 – 09, зав.№___________

  - Дата изготовления ____________________

  - Предприятие-изготовитель ООО «НТМ-Защита»

Сертификат № РОСС RU.МЕ63.Н01776

Срок действия с 16.10.2009 по 15.10.2012

  - Измеритель  допущен к применению в РФ.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные технические данные индикатора приведены   в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование | Значение величины |
| --- | --- |
| Диапазон частот измеряемых полей | от 45 до 55 |
| Диапазон измеряемых эффективных значений |  |
| индукции магнитного поля, мТл | от 0,01 до 5 |
| напряженности электрического поля, кВ/м | от 0,05 до 50 |
| Предел допускаемой относительной погрешности, % |  |
| индукции магнитного поля | 15 |
| напряженности электрического поля | 15 |
| Время установления рабочего режима: мин., не более | 1 мин |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1.  Комплект поставки индикатора приведен  в таблице 2.

# Таблица 2.

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Индикатор «ВЕ-50И» | 1 шт. |  |
| Устройство зарядное | 1 шт. |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 кн. |  |
| Паспорт | 1 кн. |  |

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).

4.1. Гарантийный срок эксплуатации индикатора электромагнитных полей промышленной частоты  «BЕ-50И» устанавливается 24 месяца со дня ввода его в эксплуатацию, или по истечении гарантийного срока хранения.

4.2. Безвозмездный ремонт или замена изделия в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.3. В случае устранения неисправностей в изделии (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого Индикатор электромагнитных полей промышленной частоты  «BЕ-50И» не использовали из-за обнаруженных неисправностей.

4.5. Предприятие-изготовитель обеспечивает ремонт изделия в течение всего срока после гарантийной эксплуатации по отдельному договору с потребителем.

5. КОНСЕРВАЦИЯ

5.1. Консервация индикатора производится в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от +15 до +400С и относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

5.2. Консервация индикатора производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

Вариант защиты ВЗ-10.

Срок защиты без переконсервации - 3 года.

5.3. По конструктивному признаку индикатор относится к группе III-I ГОСТ 9.014-78.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Индикатор электромагнитных полей промышленной частоты

| «BЕ-50И» № |  |  |
| --- | --- | --- |

Упакован ООО «НТМ-Защита» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

| должность |  | личная подпись |  | фамилия,имя,отчество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год, месяц, число |  |  |  |  |

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Индикатор электромагнитных полей промышленной частоты

| «BЕ-50И» № |  |  |
| --- | --- | --- |

соответствует техническим условиям

ТУ 43 1440-002- 16347102-09

и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска (        ( 			 201   г.

# МП

Представитель ОТК

(        ( 			 201   г.

# 8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1. При отказе в работе или неисправности индикатора в период гарантийного срока эксплуатации потребителем должен быть составлен акт по форме приложения А и необходимости ремонта и отправки индикатора предприятию-изготовителю

8.2. Все предъявленные рекламации регистрируются

в таблице 3.

Таблица 3.

| Дата выхода из строя | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

# 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

9.1. Индикатор электромагнитных полей промышленной частоты

| «BЕ-50И» № |  |  |
| --- | --- | --- |
| введен в эксплуатацию | « » | 201 |  | г. |

# М.П.       _________________________________________

подпись и фамилия лица, ответственного за эксплуатацию изделия

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1. Прибор не содержит химически и радиационно опасных компонентов и утилизируется путем разборки.